## Slide 2
Arboriculture
Notes: Bon après-midi,
Je suis Dominique, arboriste chez Krinkels.
Je fais partie d'une équipe spécifique engagée dans l'inventarisation et l’expertise technique des arbres.
Nous sommes certifiés ETW et ETT et nous nous préparons à passer l'examen VETcert.

## Slide 3
Agenda:
SIG-app
TreeRadar
9/09/2022
Notes: Je vais vous parler de deux sujets à savoir:
SIG ou système d'information géographique
TreeRadar

## Slide 4
Inventarisation
SIG-app
Notes: Avant de parler de SIG, je dois mentionner brièvement où se situe cette technologie.
Les propriétaires d'arbres sont légalement tenus de prendre soin de leurs arbres.
Concrètement, dans le cas des gouvernements et des services publics, il s'agit de faire un état des lieux, d'évaluer et de mettre en œuvre les mesures proposées.
(cliquez) les résultats d'un tel inventaire sont généralement des tableaux Excel avec les coordonnées de l'emplacement exact de l'arbre.

## Slide 5
Notes: Bien que ces listes soient généralement très détaillées, il est difficile d'imaginer quoi que ce soit avec ces données ou de faire des organisations de travail concrets.
(cliquez) Cartographier les mêmes données rend soudainement la gestion beaucoup plus facile. En un coup d'œil, vous pouvez voir où se trouve quel arbre et ce qu'il faut faire à son sujet. Il s'agit d'une application SIG. Le géoréférencement d'un élément.
Cependant, les exemples présentés sont des données statiques.
Cela signifie que vous devez modifier les données à base de nouvelle listes Excel ou directement dans un programme SIG pour rester à jour.
(cliquez) La solution consiste à utiliser des applications qui maintiennent les serveurs de données à jour via le cloud.

## Slide 6
Notes: Krinkels s’est également lancé sur le marché et a développé sa propre application.
L'application est en fait une application de navigateur Web. Dans cette application, vous pouvez consulter les données des arbres et les anciennes inspections, saisir de nouvelles inspections et obtenir un aperçu des mesures de gestion à effectuer.
(clic) de plus, le client peut estimer plus correctement l'état de son dossier arborescent via des graphiques et des tableaux interactifs via un tableau de bord afin de fournir une budgétisation plus ciblée.

## Slide 7
TreeRadar®
Notes: Comme deuxième sujet, je voudrais vous présenter notre TreeRadar.

## Slide 8
Expertises technique
Houppier
Tronc
Racines
Rupture du tronc / branches
évaluation des risques
Information
Inspection du houppier
TreeMotionSensor
TreeMotionSensor
Test de traction
Tomography
Test de traction
TreeRadar
TreeRadar
Expertises du sol
Stabilité
Notes: Nous offrons un grand assortiment d’ expertises techniques qui peuvent fournir à la fois des informations ou des évaluation des risques. Aujourd'hui, l'accent est mis sur notre plus récent ajout, le TreeRadar. Cela peut être utilisé pour obtenir des informations sur la motte racinaire et pour évaluer le risque de rupture du tronc.

## Slide 9
TreeRadar®
Ground Penetrating Radar (GPR): enregistrer de fortes variations de diélectrique dans le sol.
La profondeur et la taille minimale des objets enregistrés dépendent de la fréquence des radars (400, 900 en 1600 MHz) et la perméabilité du sol.
Les scans sont analysés via le logiciel et corrigé manuellement.
Notes: Le Treeradar est un radar au sol qui utilise des ondes électromagnétiques pour enregistrer de fortes variations de diélectrique dans le sol. En d'autres termes, localiser des objets avec une propriété électrique différente de celle du sol. On trouve bien plus que des structures racinaires.
La profondeur et la taille minimale des objets enregistrés dépendent de la fréquence des radars. Nous avons 3 fréquences. 400MHz peut dans des conditions idéales atteindre une profondeur de 4m et trouver des objets d'un diamètre de 2,5cm. L'antenne 900 MHz a une portée maximale de 0,8 m et capte des objets à partir de 0,6 cm de diamètre. L'antenne 1600 MHz a une portée maximale de 0,46 m et capte des objets à partir de 0,2 cm de diamètre. Dans les sols très hétérogènes, la portée est souvent moindre.
Les scans sont analysés via le logiciel, après quoi une correction manuelle est possible en ce qui concerne les scans au sol. L'analyse logicielle d'un scan du tronc peut difficilement ou pas être corrigée.

## Slide 10
L’emplacement des racines
Densité racinaires
“Architecture racinaires”
Carie du tronc
Quelles informations ?
Notes: Les informations que nous pouvons collecter via les analyses sont :
L'emplacement des racines tant dans le plan que dans la profondeur.
La densité au m² d'objets ressemblant à des racines.
Architecture racinaires. C'est entre guillemets parce que c'est le résultat d'un calcul qui relie des points via la probabilité. Agréable à voir mais probablement pas si réel.
Carie du tronc.

## Slide 11
Limitations
Scan racines:
Portée des antennes et type de sol
La proximité d’autres arbres/arbustes
Les attentes du client
Scan tronc:
Diamètre minimal
Forme du tronc
Notes: Comme pour toute technologie, il y a des limites. J'ai déjà parlé de la portée des différentes antennes, celle-ci est inextricablement liée au type de surface. De plus, une trop grande hétérogénéité du sol peut compliquer l'analyse.
S'il y a beaucoup d'autres arbres et arbustes à proximité de l'arbre à examiner, il devient difficile de déterminer exactement de quel arbre proviennent les racines.
C'est un tour de force technologique, mais pas une panacée. Les attentes du client doivent correspondre à ce que nous pouvons livrer.
Pour les scans de tronc avec l'antenne 900 MHz, vous avez besoin d'un diamètre de tronc minimum de +/- 1 m. Des tests avec l'antenne 1600 MHz pour des diamètres de tronc plus petits sont en cours.
Actuellement, l'analyse suppose un tronc parfaitement circulaire. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Le développeur travaille pour pouvoir lier une géométrie correcte au scan.

## Slide 12
Exemple
Notes: Exemple de scan en ligne et du traitement des données. Plusieurs scans linéaires ont été effectués le long de cette rangée d'arbres à Bruxelles.
(cliquez) La première ligne de scan sur les pavés est discutée plus en détail
(cliquez) Ceci est le résultat filtré du scan
(clic) Quelques zones au-bas du scan ressortent immédiatement. Ces formes symétriques sont des reflets d'un objet et peuvent être ignorées (les racines ne reflètent pas de cette façon)
Chaque hyperbole montre un objet dans le sol, éventuellement une racine. Dans l'interprétation, cependant, nous ne devons pas non plus oublier les canalisations utilitaires.
(cliquez) Peut-être difficile à voir, mais j'ai projeté le plan KLIP sur la ligne de scan et on remarque que deux canalisations utilitaires traversent la ligne du scan.
Un plan de clip est un bon début, mais tel quel, il peut y avoir un décalage entre le dessin et la situation réelle.
(cliquez) Enfin, il convient de noter que la bande inférieure contient du brouillage relativement importante. Lorsque nous consultons le fichier brut, nous voyons qu'à partir d'une profondeur de 80 cm, les données ne peuvent pas être qualifiées de représentatives.
(cliquez) Le sol est probablement trop hétérogène pour faire des déclarations correctes sur la présence ou l'absence de structures racinaires.

## Slide 13
Concrètement ?
Études préliminaires à des travaux (de construction)
Notes: Les applications concrètes sont des études préliminaires à des travaux (de construction).
Place des racines aussi dans la densité, où peut-on creuser sans dommage ?
Au cas où, demander de reconstruire une allée en gravier avec des pavés, creuser à 50 cm de profondeur.
(cliquez) Remarqué par scan qu'il y a des zones avec un enracinement plus dense et que l'enracinement est superficiel.
Recommandation : si souhaitez de refaire le chemin, construisez une « route de chariot » avec une profondeur limitée avec un tournant vers le chemin principal pour éviter une zone intensément enracinée.

## Slide 14
Concrètement ?
Étude préliminaire d'amélioration de l’emplacement de l’arbre
Notes: Étude préliminaire d'amélioration de l’emplacement de l’arbre. Où y a-t-il place à l'amélioration ? L'espace théoriquement disponible est-il entièrement colonisé par les racines ? Dans quelles zones est-il judicieux d'ajuster les conditions ? Aussi bien en vue de plan qu'en profondeur.

## Slide 15
Concrètement ?
Risque de rupture du tronc
Notes: Risque de rupture du tronc. Nous sommes actuellement encore dans le processus d'apprentissage pour interpréter correctement ces scans. Il est très difficile à interpréter et les études comparatives avec la tomographie connue ne sont pas encore disponibles.

## Slide 16
Questions
Réponses

## Slide 17
Merci pour votre attention